СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОФЕДОРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от__________ № _____

Об утверждении Регламента содержания автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в поселении Новофедоровское

В целях регулирования отношений, возникающих в связи с использованием автомобильных дорог местного значения и осуществлением дорожной деятельности в поселении Новофедоровское, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Новофедоровское, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент содержания автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в поселении Новофедоровское (Приложение).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов поселения Новофедоровское от 08.04.2016 № 253/34 «Об утверждении Регламента содержания автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в поселении Новофедоровское и от 04.07.2016 № 276/38 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Новофедоровское от 08.04.2016 № 253/34 «Об утверждении Регламента содержания автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в поселении Новофедоровское».

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Сборник правовых актов поселения Новофедоровское" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Новофедоровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам строительства, благоустройства, коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

Глава поселения										   Н.В. Рузаева

Приложение

к проекту решения Совета депутатов

поселения Новофедоровское

в городе Москве

от             года №

Регламент

содержания автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в поселении Новофедоровское

- Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) 8а, 8б, 8в категорий, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, для реализации полномочий органов местного самоуправления городских округов и поселений, установленных статьей 8 Закона города Москвы "Об организации местного самоуправления в городе Москве" от 06.11.2002 № 56.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09 ноября 1999 г. № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28 сентября 2011 г. № 05-14-650/1 «Об утверждении технологии зимней уборки проезжей части магистралей, улиц проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-2011 гг. и далее) (с изменениями на 7 сентября 2017 года)», а также других нормативных и методических документов, представленных в Приложении.

1.3. Настоящий Регламент является обязательным документом для всех дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения в рамках исполнения государственного или муниципального задания или государственной (муниципальной) закупки работ.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает единые и неукоснительные к исполнению нормы и требования к видам, составу и периодичности работ по содержанию дорог (объектов дорожного хозяйства) в зависимости от их категории.

1.5.	Содержание ОДХ улично-дорожной сети поселения Новофедоровское в городе Москве включает в себя:

-	санитарное содержание ОДХ - комплекс работ по летней и зимней уборке всех структурных элементов ОДХ, урн на остановках общественного транспорта, дорожных ограждений, шумозащитных экранов (стенок), буферов безопасности, очистке и мойке дорожных знаков, информационных щитов и указателей, включая работы по удалению (погрузка и вывоз, роторная перекидка) и утилизации снега с ОДХ, обработке ОДХ противогололедными материалами, в том числе с использованием систем обеспечения противогололедной обработки;

-	техническое содержание ОДХ - комплекс работ по устранению (ремонту) возникающих локальных повреждений и дефектов дорожных покрытий, бортовых камней (бордюров), покрытий на обочинах, урн на остановках общественного транспорта, контейнеров для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм, пешеходных ограждений и тротуарных столбиков, выполняемых для обеспечения безопасности дорожного движения, а также профилактических работ по уходу за дорожными покрытиями, выполняемых для предупреждения образования на них дефектов, работ по мониторингу и техническому учету ОДХ.

1.6.	Термины и определения в целях настоящего регламента:

Объект дорожного хозяйства (ОДХ) - искусственное сооружение, предназначенное для безопасного движения транспорта и пешеходов в любое время года независимо от природно-климатических условий.

Структурные элементы ОДХ - проезжая часть, тротуары, технические тротуары, парковки, обочины, специальные площадки для аварийной остановки автомобилей, остановки общественного транспорта.

Конструктивные элементы ОДХ - дорожное покрытие (верхние и нижние слои), дорожное основание, подстилающий слой дорожной одежды, бортовой камень (бордюр), люки смотровых колодцев подземных коммуникаций, дождеприемники ливнесточных колодцев, покрытие обочин, откосов, водопропускные трубы большого диаметра.

Элементы обустройства ОДХ - урны на остановках общественного транспорта, контейнеры для хранения аварийного запаса щебня фракции 2-5 мм, шумозащитные экраны (стенки), габионные сооружения, водоотводные сооружения открытого типа, откосы, зеленые насаждения, системы обеспечения противогололедной обработки.

Технические средства организации дорожного движения (далее - ТСОДД): дорожные знаки, информационные щиты и указатели, светофорные объекты, дорожная разметка, дорожные ограждения (металлические и бетонные ограждения барьерного типа, пешеходные ограждения, ограждения отстойно-разворотных площадок в виде металлического забора, тротуарные столбики), искусственные неровности (далее - ИН), буфера безопасности.

Дорожное ограждение - устройство, предназначенное для обеспечения движения транспорта с наименьшими рисками столкновений и съездов с дорог, предотвращения переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине в полосе отвода дороги, на разделительной полосе, снижения риска возможности падения пешеходов с дороги или мостового сооружения, а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть.

Дорожные организации - государственные бюджетные учреждения, выполняющие работы по содержанию ОДХ в соответствии с государственным заданием на выполнение данного вида работ, или юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, выполняющие работы по содержанию ОДХ на основании заключенного с заказчиком контракта (договора).

Дорожный знак (информационный щит, указатель) - техническое средство организации дорожного движения с обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов.

Зимнее содержание ОДХ - выполняемый в течение зимнего периода на всем протяжении ОДХ комплекс работ по санитарному и техническому содержанию ОДХ и технических средств организации дорожного движения, а также по мониторингу и техническому учету ОДХ.

Летнее содержание ОДХ - выполняемый в течение летнего периода на всем протяжении ОДХ комплекс работ по санитарному и техническому содержанию элементов ОДХ и технических средств организации дорожного движения, а также по мониторингу и техническому учету ОДХ.

Зимний период* - календарный период времени выполнения зимних технологических операций, в городе Москве с 01 ноября по 15 апреля.

Летний период* - календарный период времени выполнения летних технологических операций, в городе Москве с 16 апреля по 31 октября.

*(В переходные периоды, в зависимости от метеорологической обстановки, возможно выполнение летних технологических операций в зимний период и зимних - в летний период).

Категория ОДХ - классификация городских магистралей, улиц и проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию:

Категория 8а - объекты дорожного хозяйства местного значения в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (улицы, проезды и иные объекты), не выходящие за пределы одного населенного пункта, имеющие от двух до четырех полос движения, как с бортовым камнем, так и без него;

Категория 8б - объекты дорожного хозяйства местного в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (улицы, проезды и иные объекты), не выходящие за пределы одного населенного пункта, имеющие две полосы движения с шириной одной полосы движения не более 3,25 метров, с частичным наличием бортового камня;

Категория 8в - объекты дорожного хозяйства местного значения в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы, расположенные в населенных пунктах, а также объекты дорожного хозяйства местного значения, являющиеся подъездами к деревням, поселкам, садовым, огородным и дачным некоммерческим объединениям, кладбищам, объектам инженерной инфраструктуры и иным объектам, без бортового камня или имеющие значительной протяженности участки с частичным отсутствием бортового камня, с любым типом покрытия и имеющие не более двух полос движения;

Внекатегорийные - объекты дорожного хозяйства города Москвы, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, не отнесенные к иным категориям объектов дорожного хозяйства города Москвы в соответствии с настоящей Классификацией объектов дорожного хозяйства города Москвы.

АСУ ОДС - автоматизированная система управления "Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", являющаяся государственной информационной системой города Москвы, содержащей информацию об объектах дорожного хозяйства, включая все конструктивно выделенные элементы и инженерные сети, дворовых территориях, подъемных устройствах для инвалидов, контейнерных площадках для мусора и отходов, объектах озеленения и иных территориях и объектах, и обеспечивающей автоматизацию процессов планирования, отчетности, учета, мониторинга, анализа содержания объектов АСУ ОДС.

Внерегламентные работы - работы, выполняемые при возникновении необходимости в них без определенной периодичности, в объеме и в сроки, установленные заказчиком.

Земляное полотно - конструктивный элемент, служащий основанием для размещения дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного движения и обустройства автомобильной дороги.

Обочина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части и предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а также использования при чрезвычайных ситуациях.

Остановка общественного пассажирского транспорта - комплекс элементов обустройства, предназначенный для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств.

Проезжая часть дороги - конструктивный элемент автомобильной дороги, предназначенный для движения транспортных средств.

Тротуар - имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов в населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных сооружениях.

Механизированная уборка - уборка территорий с применением специализированной уборочной техники, оснащенной средствами навигации, функционирующими с использованием технологий системы ГЛОНАСС, позволяющими осуществлять передачу телеметрических данных о местонахождении техники в АСУ ОДС.

Ручная уборка - уборка территорий ручным способом.

Противогололедные материалы (ПГМ) - противогололедные реагенты (твердые и жидкие), а также фрикционные и комбинированные противогололедные материалы.

Противогололедные реагенты (ПГР) - это твердые (сыпучие), комбинированные (комбинация твердых химических и фрикционных компонентов), а также жидкие (растворы) химические искусственные средства, распределяемые по поверхности дорожного покрытия для борьбы с зимней скользкостью (предотвращение ее образования и ликвидация) путем взаимодействия со снежно-ледяными отложениями. Возможность поддержания в допустимом состоянии элементов ОДХ в процессе их эксплуатации в зимний период обеспечивается плавлением (льда) снега и образованием водных растворов ПГР (солей), имеющих температуру замерзания, ниже, чем у воды.

Фрикционные (противогололедные) материалы - материалы, повышающие коэффициент сцепления со снежно-ледяными отложениями на покрытии, для обеспечения безопасных условий движения.

Комбинированные (противогололедные) материалы - твердые (сыпучие) средства, имеющие в своем составе как химические противогололедные реагенты (ПГР), так и фрикционные материалы.

Регламентные работы - обязательные работы, регулярно выполняемые на всех элементах автомобильной дороги, в соответствии с цикличностью (периодичностью), установленной нормативными, методическими, техническими документами.

2.	Требования к содержанию объектов дорожного хозяйства в поселении Новофедоровское в городе Москве

2.1.	Общие требования

2.1.1.	Работы по содержанию ОДХ осуществляются дорожными организациями круглогодично, ежедневно в круглосуточном режиме с перерывами на отдых и прием пищи в течение рабочей смены. Передача смены осуществляется с 07-00 до 09-00 часов.

2.1.2.	Для механизированной уборки применяются коммунальные и специальные машины, в обязательном порядке поставленные на баланс/забаланс учреждений и внесенные в реестр транспортных средств, содержащийся в АСУ ОДС.

Транспортные средства, используемые при проведении мероприятий по содержанию ОДХ, должны быть оснащены:

-	средствами навигации, функционирующими с использованием технологий системы ГЛОНАСС, позволяющими осуществлять передачу телеметрических данных о местонахождении техники в АСУ ОДС в соответствии с требованиями, установленными Департаментом информационных технологий города Москвы;

-	датчиками уровня топлива (исключение составляют транспортные средства, не имеющие возможности для установки датчиков);

-	датчиками работы навесного оборудования (при возможности).

2.1.3.	Все машины для выполнения технологических операций, находящиеся у дорожной организации на круглосуточном дежурстве, должны быть закреплены для работы на определенных ОДХ. Для них должны быть составлены маршрутные графики работы. Копия маршрутного графика должна выдаваться водителю вместе с путевым листом.

2.2.	Требования к зимнему содержанию объектов дорожного хозяйства

2.2.1.	Основная задача зимнего содержания ОДХ заключается в предупреждении и удалении снеговых образований, рыхлого снега, уплотненного снега или наката, стекловидного льда (гололеда, наледи), а также поддержании в исправном состоянии дорожных покрытий и элементов обустройства ОДХ.

2.2.2. Перечень и количество технологических операций, подлежащих выполнению в зависимости от погодных условий, определяются в АСУ ОДС на основании Приложения 1 к настоящему Регламенту. В случае неблагоприятных метеорологических явлений возможно   увеличение циклов. Выполнение технологических операций по указанию оперативного городского Штаба, которое оформляется факсограммой за подписью заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с указанием нормы распределения.

2.2.3.	Объем работ по техническому содержанию дорожных покрытий ОДХ, планируемый к выполнению в текущий зимний период в составе работ по зимнему содержанию ОДХ, определяется согласно установленному нормативу от общей площади проезжей части (тротуаров), обслуживаемых ОДХ по утвержденным титульным спискам (пункт 3.3.1.7. настоящего Регламента).

Объем работ, определенный по нормативу на текущий зимний период, подлежит выполнению на площади проезжей части (тротуара) обслуживаемых ОДХ:

-	не находящейся на гарантийных обязательствах после проведенного капитального ремонта;

-	не закрытой для движения транспорта и пешеходов в установленном порядке.

2.2.4.	При проведении ремонтных работ на ОДХ, в том числе на отдельных участках ОДХ, и отсутствии перекрытий ОДХ, отдельных участков ОДХ для движения транспорта и пешеходов, не допускается прекращение, уменьшение объема работ по содержанию.

2.3.	Требования к летнему содержанию объектов дорожного хозяйства

2.3.1.	Основная задача летнего содержания ОДХ заключается в обеспечении нормативного уровня транспортно-эксплуатационного состояния улиц и проездов посредством удаления загрязнений, ухудшающих эстетический вид и являющихся источником повышенной запыленности воздуха, поддержания в исправном состоянии дорожных покрытий и элементов обустройства ОДХ, увеличения межремонтных сроков службы дорожных покрытий за счет повышения качества используемых для ремонта дорог материалов и совершенствования технологий производства дорожно-ремонтных работ.

2.3.2. Перечень и количество технологических операций, подлежащих выполнению в зависимости от погодных условий, определяются на основании Приложения 2 к настоящему Регламенту.

2.3.3.	Объем работ по техническому содержанию дорожных покрытий ОДХ, планируемый к выполнению в текущий летний период в составе работ по летнему содержанию ОДХ, определяется согласно установленному нормативу от общей площади проезжей части (тротуаров), обслуживаемых ОДХ по утвержденным титульным спискам.

Объем работ, определенный по нормативу на текущий летний период, подлежит выполнению на площади проезжей части (тротуара) обслуживаемых ОДХ:

-	не находящейся на гарантийных обязательствах после проведенного капитального ремонта;

-	не закрытой для движения транспорта и пешеходов в установленном порядке.

2.3.4.	При проведении ремонтных работ на ОДХ, в том числе на отдельных участках ОДХ, и отсутствии перекрытий ОДХ, отдельных участков ОДХ для движения транспорта и пешеходов, не допускается прекращение, уменьшение объема работ по содержанию, за исключением участков с отфрезерованной поверхностью, а также участков ОДХ с асфальтобетонным покрытием, на которых в течение следующих 24 часов будут проводиться работы по нанесению разметки.

3.	Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Новофедоровское в городе Москве в зимний период

3.1. Требования к техническому и функциональному состоянию автомобильных дорог местного значения (ОДХ) в зимний период.

3.1.1. Техническое и функциональное состояние дорог в зимний период должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог» и нормативных документов, приведенных в Приложении 1.

Покрытие проезжей части дорог.

3.1.2. Покрытие проезжей части дорог должно быть чистым, убраны посторонние предметы. На дорогах категорий 8а, 8б, 8в, при технической необходимости, должна быть нанесена горизонтальная разметка проезжей части в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018.

3.1.3. На дорожном покрытии не должно быть дефектов и разрушений, заделаны выбоины, разрушения кромки, трещины. Ремонтные работы по устранению дефектов и разрушений на покрытии должны проводиться в соответствии с требованиями соответствующих технических норм и правил.

3.1.4. Усовершенствованные дорожные покрытия должны быть полностью очищены от снега.

Земляное полотно.

3.1.5. Обочины автомобильных дорог должны быть чистыми, убраны посторонние предметы. На обочинах при технической необходимости должен быть вырублен кустарник, с обочин убран снег.

Элементы обустройства дорог (ОДХ).

3.1.6. Дорожные знаки на автомобильных дорогах должны быть изготовлены и установлены в соответствии с дислокацией и требованиями соответствующих ГОСТов. Знаки и стойки знаков не должны иметь дефектов, должны быть чистыми, стойки должны иметь вертикальное положение, знаки должны быть легко читаемы; стойки, в случае необходимости, покрашены, очищены от мусора и иметь проектные очертания.

3.1.7. Ограждения и сигнальные столбики на дорогах (ОДХ) должны быть без дефектов и разрушений, очищены от грязи и снега, в случае необходимости, покрашены, нанесена вертикальная разметка или установлены светоотражающие элементы.

3.1.8. Остановки общественного пассажирского транспорта на дорогах должны быть чистыми, посторонние предметы должны быть убраны. Остановка общественного пассажирского транспорта не должны иметь дефектов и разрушений, очищены от грязи, мусора, снега, льда, при необходимости, обработаны противогололедными материалами.

3.1.9. Тротуары и пешеходные дорожки должны быть чистыми, убраны от снега, посторонние предметы, устранены дефекты и разрушения покрытия; в случае необходимости обработаны ПГМ.

3.1.10. Парковочные пространства на дорогах должны быть чистыми, убраны снег и посторонние предметы, устранены дефекты и разрушения покрытия, при необходимости, оборудованы ящиками для мусора, обработаны ПГМ.

3.2. Состав работ по зимнему содержанию дорог.

3.2.1. К регламентным работам по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения (ОДХ) относятся следующие виды работ:

- обработка проезжей части твердыми (фрикционными) противогололедными материалами;

- обработка тротуаров и остановок общественного пассажирского транспорта фрикционными материалами;

- обработка съездов (пересечений и примыканий к автомобильным дорогам) фрикционными материалами;

- очистка от снега проезжей части дорог, тротуаров и посадочных площадок общественного пассажирского транспорта;

- раздвижка снежных валов в заездных карманах остановок общественного пассажирского транспорта, на пешеходных переходах, на выездах из дворов и иных участках, где необходимо обеспечить проезд (выезд) транспорта и т.п.;

- очистка от снега съездов (пересечений и примыканий к автомобильным дорогам);

- погрузка и вывоз снега с дорог;

- расчистка от снега обочин;

- уборка элементов обустройства дорог;

- уборка различных предметов и мусора с дорог и улиц;

- очистка урн на посадочных площадках общественного транспорта от мусора вручную с погрузкой в автосамосвал или мусоровоз.

3.2.2. Все остальные виды работ (внерегламентные работы) по содержанию автомобильных дорог местного значения (ОДХ) в зимний период, перечисленные в разделе IV "Классификация работ по содержанию автомобильных дорог" приказа Минтранса России № 402 от 16 ноября 2012 (с изменениями на 13 ноября 2018 года) "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог", выполняются по необходимости, включая работы, связанные с безопасностью дорожного движения.

3.2.3. Периодичность работ по содержанию дорог приведена в Технологических картах комплексного содержания объектов дорожного хозяйства местного значения поселения Новофедоровское в г. Москве для категорий 8а, 8б, 8в.

3.2.4. При невозможности устранения дефектов, неисправностей и отступлений от регламентного состояния автомобильной дороги и ее элементов в процессе содержания с помощью регулярно выполняемых обязательных работ и работ, выполняемых при необходимости, включая работы, связанные с безопасностью дорожного движения, следует производить ремонт, капитальный ремонт или реконструкцию автомобильной дороги по результатам осмотров, обследований, диагностики.

3.3. Требования к осуществлению технологических операций

3.3.1. Проезжая часть.

3.3.1.1. В периоды снегопадов и гололедицы.

Дороги с усовершенствованными покрытиями.

Проезжая часть должна быть обработана противогололедными реагентами и обеспечивать беспрепятственное движение всех видов транспортных средств. Противогололедная обработка дорог выполняется в соответствии с требованиями «Технологии зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-2011 гг. и далее)», утвержденной распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 28.09.2011 № 05-14650/1 (с изменениями на 7 сентября 2017 года).

Коэффициент сцепления колес автотранспортных средств с дорожным покрытием должен соответствовать требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и обеспечивать безопасные условия движения со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения.

Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными реагентами всей территории дорог не должно превышать 6-ти часов с начала снегопада.

Механизированное подметание проезжей части дорог с усовершенствованными покрытиями должно начинаться сразу после окончания очередного снегопада. Время, необходимое на подметание дорог, не должно превышать 5-ти часов.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см и более) очередное подметание проезжей части должно производиться после выпадения каждых 5 см свежевыпавшего снега с последующей обработкой дорожного полотна противогололедными реагентами.

Дороги с переходными и грунтовыми покрытиями.

Основными целями проведения работ по содержанию переходных или грунтовых покрытий дорог в зимних условиях являются:

- обеспечение возможности проезда автомобильного транспорта;

- обеспечение необходимого сцепления шин с поверхностью в местах затруднения движения (значительные продольные уклоны, пересечения и примыкания) за счет применения фрикционных материалов.

На дорогах с переходными и грунтовыми покрытиями толщина снежного наката не должна превышать 5 см. Для соблюдения данного требования должны выполняться работы по уплотнению и выравниванию профиля снежного наката.

При содержании дорог с переходными или грунтовыми покрытиями борьба с зимней скользкостью проводится путем повышения коэффициента сцепления шин с поверхностью дорожного покрытия за счет обработки фрикционными ПГМ.

3.3.1.2. После окончания снегопада.

Дороги с усовершенствованными покрытиями.

Отдельные участки проезжей части дорог с усовершенствованными покрытиями могут иметь снежный накат, обработанный щебнем фракции 2-5 мм. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% площади проезжей части дороги.

Нормативный срок полной ликвидации зимней скользкости и окончания работ по снегоочистке - не более 1 суток. Время начала работ по снегоочистке отсчитывается с момента окончания снегопада.

Дороги с переходными и грунтовыми покрытиями.

На дорогах (ОДХ) с переходными и грунтовыми покрытиями толщина снежного наката не должна превышать 5 см.

3.3.1.3. В местах повышенной опасности (спуски, подъемы и т.п.) проводится технологический мониторинг в части проверки состояния проезжей части.

3.3.1.4. Эвакуация транспортных средств, мешающих проведению механизированной уборки, осуществляется ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» по заявке окружных заказчиков, оформленной в установленном порядке.

3.3.1.5. Технологические операции по техническому содержанию и ремонту асфальтобетонных покрытий проезжей части ОДХ в зимний период осуществляются с применением холодных асфальтобетонных смесей, литого асфальта и иных разрешенных технологий.

3.3.1.6. Ремонт асфальтобетонных дорожных покрытий начинается подрядчиком незамедлительно в момент обнаружения поврежденного участка или получения предписания специально уполномоченных органов.

3.3.1.7. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части в зимний период осуществляются с применением холодных асфальтобетонных смесей и литого асфальта и составляют на зимний период 0,4% общей площади проезжей части ОДХ.

3.3.1.8. Ремонт искусственных дорожных неровностей с выполнением работ в течение 3 суток с момента обнаружения или получения предписания составляет 3% от их общей протяженности.

3.3.2. Территории, примыкающие к проезжей части дорог (ОДХ).

3.3.2.1. В периоды снегопадов и гололедицы.

Для дорог с усовершенствованными покрытиями.

Тротуары, остановки общественного пассажирского транспорта должны быть обработаны ПГМ, исключающими образование наледей или снежного наката и скольжение пешеходов.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) и противогололедная обработка комбинированными ПГР на тротуарах и остановках должны начинаться сразу по окончании снегопада.

При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки (механизированное подметание и ручная зачистка) должны повторяться после каждых 5 см свежевыпавшего снега. Противогололедная обработка в данных случаях производится по окончании каждого цикла снегоочистки.

Для дорог с переходными и грунтовыми покрытиями.

Остановки общественного пассажирского транспорта должны быть обработаны ПГМ, исключающими скольжение пешеходов.

Снегоуборочные работы (сдвигание и зачистка от снега вручную) и противогололедная обработка ПГМ на остановках должны начинаться сразу по окончании снегопада.

При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки (механизированное подметание и ручная зачистка) должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.       Противогололедная обработка в данных случаях производится по окончании каждого цикла снегоочистки.

3.3.2.2. После окончания снегопада.

Для дорог с усовершенствованными покрытиями.

Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ и противогололедной обработки, не должно превышать 6-ти часов после окончания снегопада. Тротуарное покрытие на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный ПГМ. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов - 24 часа поле окончания снегопада.

Для дорог с переходными и грунтовыми покрытиями.

Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ и противогололедной обработки, не должно превышать 6-х часов после окончания снегопада. Площадь остановок общественного транспорта и парковочного пространства может иметь снежный накат толщиной до 5 см, обработанный ПГМ.

3.3.2.3. Прилотковая часть дорог.

Снег, счищаемый с проезжей части, сдвигается в лотковую часть для временного складирования снежной массы.

В ходе механизированного подметания проезжей части валы снега должны быть максимально сдвинуты в лотковую часть и, при необходимости, дополнительно обработаны для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта. Ширина валов снега в прилотковой части улиц не должна превышать 1,5 метра.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на бортовой камень, тротуары и газоны, а также должна быть произведена расчистка прилотковой части от снега на ширину не менее 0,5 м для обеспечения пропуска талых вод.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от посадочных площадок общественного транспорта;

- на тротуарах.

Перед погрузкой в самосвалы, либо перекидкой на свободные территории, снежные валы должны быть обработаны автогрейдером.

Вслед за проходом снегопогрузчиков или роторной техники, лотки должны быть зачищены от остатков снега с помощью автогрейдера или плужно-щеточного снегоочистителя.

На улицах и проездах с односторонним движением транспорта прилотковая часть дороги, с которой начинается подметание проезжей части (левые лотки), должна быть в течение всего зимнего периода постоянно очищена от снега и наледи до бортового камня (включая его верхнюю полку) на ширину 2 метра.

3.3.3. Требования к вывозу снега

3.3.3.1. Технологией предусмотрено два этапа вывоза снега с ОДХ - первоочередной и сплошной вывоз снега.

3.3.3.2. Перед началом зимнего периода все дорожные организации должны иметь утвержденный заказчиком/учредителем перечень мест первоочередного вывоза снега.

3. 3.3.3. Первоочередной вывоз снега производится от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, мест концентрации пешеходов (крупные универмаги, школы, поликлиники и т.д.), въездов в поликлиники и других объектов, определяемых индивидуально на каждом ОДХ.

3. 3.3.4. Срок первоочередного вывоза снега не должен превышать 24 часов с момента окончания снегопада.

3. 3.3.5 После окончания первоочередного вывоза снега производится сплошной вывоз в соответствии с установленной заказчиком/учредителем очередностью.

3. 3.3.6. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от ос

3.3.3.7. На территории ТиНАО г. Москвы допускается сухое складирование снега. Перечень мест для сухого складирования снега утверждается префектурой ТиНАО г. Москвы после согласования с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

3.3.3.8. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог с усовершенствованными покрытиями на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций погружен на самосвалы и вывезен на ССП и МСУ.

3.3.3.9. Допускается складирование свежевыпавшего снега на газонах.

3.3.3.10. Время, необходимое для очистки обочин от снега, - не более 24 часов после окончания снегопада.

3.3.3.11. По окончании работ по вывозу снега на объекте дорожного хозяйства должна быть проведена ручная зачистка лотовых частей дорог.

3.3.4. Требования к очистке специальных элементов ОДХ

3.3.4.1. Уборка от снега и грязи дорожных знаков, дорожных и навигационных указателей, информационных щитов, а также их стойки, ограждения барьерного и парапетного типов, буфера перед дорожными ограждениями, металлические направляющие пешеходных ограждений, столбики тротуарных ограждений осуществляется не менее 1 раза в неделю.

Все надписи на дорожных знаках и информационных щитах должны быть четко различимы.

3.3.4.2. Парковочные пространства должны быть расчищены от снега. На парковочных пространствах с переходным или грунтовым покрытием допускается снежный накат толщиной до 5 см, обработанный ПГМ.

3.4. Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами

3.4.1. Порядок обработки проезжей части и тротуаров ОДХ предусматривает применение определенной номенклатуры жидких и твердых противогололедных реагентов и материалов.

3.4.2. Для обработки проезжей части ОДХ (превентивной - до начала снегопада и основной - во время проведения снегоуборочных работ) используются твердые и жидкие ПГР, которые необходимо распределять, строго соблюдая установленную норму обработки дорожного покрытия за один технологический цикл и не должно превышать 5 часов.

3.4.3. Мелкий гранитный щебень фракций 2-5 мм предусматривается в качестве основного или дополнительного противогололедного материала при определенных погодных условиях на проезжей части.

3.4.4. На тротуарах с асфальтобетонным покрытием и остановках общественного транспорта для устранения зимней скользкости разрешено использование только комбинированных ПГР. По особому указанию оперативного городского штаба на тротуарах может быть использован щебень фракций 2-5 мм. Решение об использовании щебня на тротуарах оформляется факсограммой за подписью заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с указанием нормы распределения, с обязательным вводом в АСУ ОДС.

3.4.5. Распределение гранитного щебня на проезжей части осуществляется механизированным способом распределителями твердых реагентов, остановках общественного транспорта ручным способом из специально оборудованных контейнеров.

    - Плотность обработки твердыми ПГР:

| Вид реагента | Ед. изм. | Расход реагента при температурах воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до -4 | от -4 до -8 | от -8 до -12 | от -12 до -16 | от -16 до -20 |
| Твердый | г/м2 | 20-30 | 30-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |

Примечание: Использование твердых ПГР при температуре воздуха от -16 °С до - 20 °С целесообразно совместно с гранитным щебнем фракции 2-5 мм при специальном распоряжении оперативного городского штаба.

3.4.7. Плотность обработки комбинированными ПГР:

| Вид реагента | Ед. изм. | Расход реагента при температурах воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до -6 | Ниже -6 |
| Твердые комбинированные ПГР | г/м2 | 80-100 | 100-120 |

Примечание: При необходимости плотность распределения определяется в соответствии с распоряжением оперативного городского штаба (при этом плотность распределения не должна превышать 200 г/м2)

    - Плотность обработки щебень фракций 2-5 мм

| Вид реагента | Ед. изм. | Расход реагента при температурах воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до -6 | Ниже -6 |
| Щебень фракций 2-5 мм | г/м2 | 80-100 | 100-120 |

Примечание: При необходимости плотность распределения определяется в соответствии с распоряжением оперативного городского штаба (при этом плотность распределения не должна превышать 200 г/м ).

3.4.8.	При снегопаде и резком повышении температуры воздуха (в диапазоне отрицательных температур) норма расхода ПГР определяется с учетом перепада температуры воздуха в течение 6 часов, предшествующих снегопаду, путем интерполяции.

3.4.9.	Обработка гранитным щебнем фракции 2-5 мм:

-	при температурах воздуха ниже -15°С - обрабатываются участки улиц, особо опасные для движения транспорта, - тормозные площадки на перекрестках, выделенные площади у остановок общественного транспорта; крутые спуски, подъемы и другие;

-	при температурах воздуха ниже -20°С в периоды снегопадов - проводится сплошная обработка проезжей части ОДХ. Подобная технологическая операция должна осуществляться по рекомендации из оперативного городского штаба с указанием нормы расхода.

3.4.9.	Плотность распределения гранитного щебня фракции 2-5 мм составляет 100-200 г/м2. При необходимости обработки проезжей части гранитным щебнем фракции 2-5 мм в сочетании с твердыми ПГР плотность распределения определяется в соответствии с распоряжением оперативного городского штаба.

3.5.	Требования к хранению ПГР

3.5.1.	Твердые и комбинированные противогололедные реагенты поставляются в специализированных мягких контейнерах типа "МКР" вместимостью нетто до 1000 кг, в полипропиленовых мешках весом от 25 кг и/или других видах потребительской тары, выпускаемой по нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством.

Твердые и комбинированные ПГР должны иметь гарантированный срок хранения

-	не менее 24 месяцев со дня выпуска. По истечении гарантийного срока хранения продукт должен быть освидетельствован ДПиООС на предмет возможности продления хранения с установлением срока продления при условии соблюдения правил хранения и герметичности упаковки изготовителя.

3.5.2.	Твердые и комбинированные противогололедные реагенты хранят в закрытых сухих складах, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

3.5.3.	Нельзя допускать, чтобы реагенты имели непосредственный длительный контакт с воздухом до момента их расходования. Допускается хранение твердых ПГР, упакованных в специальные мягкие герметичные контейнеры или мешки, сформированные в транспортные пакеты на открытых площадках. Площадка, на которой укладываются пакеты и мягкие контейнеры, должна быть очищена от выступающих предметов.

3.5.4.	Допускается установка закрытых контейнеров с аварийным запасом щебня фракции 2-5 мм вблизи павильонов остановочных пунктов, на участках особо опасных мест для движения транспорта (крутые спуски, подъемы, мосты)

- Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства в поселении Новофедоровское в городе Москве в летний период

4.1. Требования к техническому и функциональному состоянию автомобильных дорог местного значения (ОДХ) в летний период.

4.1.1. Техническое и функциональное состояние дорог (ОДХ) в летний период должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 014/2011) «Безопасность автомобильных дорог» и нормативным документам, приведенным в Приложении 2.

Покрытие.

4.1.2. Покрытие дорог (ОДХ) должно быть чистым, убраны посторонние предметы. На дорогах категории 8а, 8б, 8в при технической необходимости должна быть нанесена горизонтальная разметка проезжей части в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018.

4.1.3. На покрытии не должно быть дефектов и разрушений, заделаны выбоины, разрушения кромки, трещины, ликвидированы места выпотевания битума. Ремонтные работы по устранению дефектов и разрушений на покрытии должны проводиться в соответствии с требованиями соответствующих технических норм и правил. При образовании пучин, в весенний период необходимо проводить защитные противопучинные мероприятия.

Земляное полотно.

4.1.4. Обочины автомобильных дорог должны быть чистыми, убраны посторонние предметы. На обочинах при технической необходимости, вырублен кустарник и окошена трава.

4.1.5. Обочины должны иметь проектные очертания спрофилированы и уплотнены, ликвидированы размывы на обочинах, устранены дефекты и разрушения в местах сопряжения обочин с покрытием, обеспечен продольный и поперечный водоотвод.

Обстановка пути.

4.1.6. Дорожные знаки и указатели на ОДХ должны быть изготовлены и установлены в соответствии с дислокацией и требованиями соответствующих ГОСТов. Знаки и стойки знаков не должны иметь дефектов, должны быть чистыми, стойки должны иметь вертикальное положение, знаки должны быть легко читаемы; стойки, в случае необходимости, покрашены, бермы знаков должны быть окошены, очищены от мусора и иметь проектные очертания. Все надписи на дорожных знаках и указателях должны быть четко различимы.

4.1.7. Ограждения и сигнальные столбики на дорогах (ОДХ) должны быть без дефектов и разрушений, очищены от грязи, в случае необходимости, покрашены, нанесена вертикальная разметка или установлены светоотражающие элементы.

4.1.8. Остановки общественного транспорта на дорогах (ОДХ) должны быть чистыми, посторонние предметы должны быть убраны. На бордюрный камень посадочных площадок должна быть нанесена вертикальная разметка.

4.1.9. Тротуары и пешеходные дорожки должны быть чистыми, убраны посторонние предметы, устранены дефекты и разрушения покрытия.

4.1.10. Парковочное пространство на дорогах (ОДХ) должны быть чистыми, при необходимости, убраны посторонние предметы, устранены дефекты и разрушения покрытия; в случае необходимости оборудованы ящиками для мусора. Обочины и разделительные полосы, неотделенные от проезжей части бордюром, не должны быть выше или ниже уровня прилегающей проезжей части.

4.2.	Содержание в периоды особых погодных условий.

4.2.1.	В летний период осуществляется 8-кратная мойка проезжей части и тротуаров с использованием концентрированного моющего средства по следующему графику:

•	1-ая мойка - предпоследняя суббота апреля;

•	2-ая мойка - 4 мая;

•	3-я, 4-ая, 5-ая, 6-ая, 7-ая мойки - каждая последняя суббота месяца в мае, июне, июле, августе, сентябре;

•	8-ая мойка - вторая суббота октября.

В случае наличия неблагоприятных метеорологических условий для проведения данных работ, они осуществляются после окончания соответствующих условий.

По завершении мойки с применением концентрированного моющего средства проезжая часть и тротуары в обязательном порядке должны быть 2-ух кратно промыты водой.

4.2.2.	В жаркие периоды лета при температурах +25 °С и выше в период с 12 часов до 16 часов осуществляется поливка проезжей части.

4.2.3.	В период листопада (с 15 сентября по 31 октября) в дневное время осуществляется дополнительное патрульное подметание лотковой части и тротуаров ОДХ подметально-уборочными машинами, в том числе вакуумными.

4.3. Состав работ по содержанию дорог.

4.3.1. К регламентным работам по летнему содержанию дорог относятся следующие виды работ:

содержание земляного полотна, в том числе:

- уборка различных предметов и мусора;

содержание проезжей части усовершенствованного покрытия дорог, в том числе:

- механизированная мойка проезжей части;

содержание прилотковой зоны усовершенствованного покрытия дорог, в том числе:

- механизированная мойка прилотковой зоны;

- механизированное подметание прилотковой зоны с увлажнением;

- уборка прилотковой зоны, недоступной для работы техники, вручную;

содержание покрытий переходного типа, в том числе:

- ремонтное профилирование без добавления материалов;

содержание укрепленных обочин, в том числе:

- планировка обочин автогрейдером;

- уборка мусора вручную;

содержание неукрепленных обочин, в том числе:

- планировка обочин автогрейдером;

- механизированное окашивание травы на обочинах;

- уборка мусора вручную;

содержание остановок общественного транспорта, в том числе:

- ручная уборка от пыли, грязи и мусора;

- нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень;

- окашивание травы вручную;

- вывоз мусора из урн;

- ремонт и восстановление урн;

содержание тротуаров, в том числе:

- механизированная мойка;

- механизированное подметание с увлажнением;

- ручная уборка;

содержание ограждений металлических и железобетонных бетонных, в том числе:

- окашивание травы;

- очистка от грязи с мойкой водой;

- нанесение вертикальной разметки;

- окраска металлических ограждений;

- ремонт и восстановление ограждений;

содержание сигнальных столбиков, в том числе:

- окашивание травы вручную вокруг столбиков;

- нанесение вертикальной разметки;

- ремонт и восстановление столбиков;

содержание дорожных знаков, в том числе:

- очистка от пыли и грязи;

- окраска стоек;

- окашивание травы вручную вокруг знака;

- ремонт дорожных знаков;

- в случаях их утраты восстановление;

содержание ИДН, в том числе:

- ремонт и восстановление элементов ИДН;

- восстановление разметки.

4.3.2. Все остальные виды работ (внерегламентные работы) по содержанию автомобильных дорог местного значения (ОДХ) в летний период, перечисленные в разделе IV "Классификация работ по содержанию автомобильных дорог" Приказа № 402 от 16 ноября 2012 (с изменениями на 13 ноября 2018 года) "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог", выполняются по необходимости, включая работы, связанные с безопасностью дорожного движения.

4.3.3. Периодичность работ по содержанию дорог в летний период приведена в Технологических картах комплексного содержания объектов дорожного хозяйства местного значения поселения Новофедоровское в г. Москве для категорий 8а, 8б, 8в.

4.3.4. При невозможности устранения дефектов, неисправностей и отступления от регламентного состояния автомобильной дороги, и ее элементов посредством регламентных и внерегламентных работ по летнему содержанию, выполняются ремонт, или капитальный ремонт, или реконструкция дороги.

4.4. Требования летнего содержания дорог (ОДХ) по отдельным элементам.

4.4.1. Проезжая часть (включая парковочное пространство)

4.4.1.1. В летний период проезжая часть должна быть очищена от загрязнений и не вызывать пыления.

4.4.1.2. Мойка проезжей части на участках дорог с асфальтобетонным покрытием выполняется в ночное время, в период с 23 час. до 7 час.

4.4.1.3. Мойка проезжей части с использованием моющего средства на участках дорог с асфальтобетонным покрытием осуществляется 4 раза в летний период (2 - в начале и 2 - в конце периода). На отдельных участках дорог с асфальтобетонным покрытием, где невозможно проведение мойки, допускается механизированное подметание с увлажнением.

4.4.1.4. В жаркие периоды лета при температурах +25°С и выше, как правило, в период с 12 час. до 16 час. осуществляется поливка проезжей части дорог.

4.4.1.5. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляются с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей и составляют на летний период 0,8 % общей площади проезжей части ОДХ.

4.4.1.6. Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию проезжей части ОДХ в летний период производится с применением:

- холодных асфальтобетонных смесей для аварийного ремонта разрушений с выполнением работ в течение суток с момента обнаружения или получения предписания. Аварийному ремонту с применением холодных асфальтобетонных смесей подлежит до 10 % площади проезжей части ОДХ, подлежащих ремонту в текущий летний период;

- горячих асфальтобетонных смесей с выполнением работ в течение 3 суток с момента обнаружения или получения предписания со следующими показателями от площади проезжей части ОДХ, подлежащих ремонту в текущий летний период:

картами до 5 м2 - до 30%

картами до 30 м2 - до 40 %

картами до 100 м2 - до 20 %;

- продольная и поперечная планировка профиля дорог с переходным или грунтовым типами покрытия с добавлением грунта, щебня, гравия (при технической необходимости).

4.4.1.7. Заделка продольных и поперечных трещин на дорогах с усовершенствованными покрытиями выполняется по технологиям, предусматривающим применение битумных мастик и битума в период с 16 апреля по 15 августа и составляет при среднем значении заливки трещин 33 тыс. п.м. на 1 млн. м2 площади проезжей части

4.4.2. Лотковые зоны проезжей части и обочины дорог.

4.4.2.1. Двухметровые лотковые полосы на дорогах с усовершенствованными покрытиями не должны иметь загрязнений различным мусором и грунтово-песчаных наносов. Обочины должны быть очищены от мусора.

4.4.2.2. Мойка прилотковой зоны на дорогах с усовершенствованными покрытиями осуществляется в ночное время по окончании мойки проезжей части.

4.4.2.3. Мойка обочин на дорогах с усовершенствованными покрытиями осуществляется в ночное время по окончании мойки проезжей части.

4.4.2.4. В течение суток на дорогах выполняется 2-кратное подметание прилотковой зоны.

4.4.2.5. При наличии на проезжей части и обочинах мест, недоступных для работы техники (в т.ч. островки безопасности, подпарапетные, парковочные пространства и т.д.), формируются комплексные бригады в составе: малогабаритный погрузчик типа УНЦ - 1 ед., самосвал - 1 ед., ПМ (оборудованная моечным шлангом) - 1 ед., дорожные рабочие - 2 чел. Количество бригад на 1 млн.м2 площади проезжей части дорог -1.

4.4.2.6. Дороги с переходным и грунтовым покрытием очищаются от мусора вручную.

4.4.2.7. Для уборки обочин дорог и прилегающей территории от различного мусора создаются комплексные бригады в составе, указанном в п.5.3.2.5, в количестве - 1 бригада на 1 млн. кв.м площади проезжей части дорог (ОДХ).

4.4.2.8. Для устранения дефектов обочин в течении 3 суток с момента обнаружения или получения предписания выполняются работы по подсыпке и укреплению участков обочин картами до 100 м2. Объем ремонта в летний период составляет до 10 % от площади обочин.

4.4.3. Тротуары, парковки и остановки общественного пассажирского транспорта.

4.4.3.1. Тротуары, парковки и остановки общественного пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от различного мусора и грунтово-песчаных наносов. Основные виды работ должны быть завершены до 7 час.

4.4.3.2. Мойка тротуаров выполняется в ночное время с 23 до 7 час.

В жаркие периоды лета при температурах +25° С и выше, как правило, в период с 12 час. до 16 час. осуществляется поливка тротуаров.

4.4.3.3. Работы по техническому содержанию дорожных покрытий (асфальтобетонные, плиточные, тактильные) тротуаров составляют на летний период 0,4 % общей площади тротуаров ОДХ.

4.4.3.4. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий тротуаров в летний период осуществляются с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей.

4.4.3.5. Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию тротуаров ОДХ в летний период с 16 апреля по 30 сентября производится с применением:

- холодных асфальтобетонных смесей для аварийного ремонта разрушений с выполнением работ в течение суток с момента обнаружения или получения предписания. Аварийному ремонту с применением холодных асфальтобетонных смесей подлежит до 10 % площади тротуаров ОДХ, подлежащих ремонту в текущий летний период;

- горячих асфальтобетонных смесей с выполнением работ в течение 3 суток с момента обнаружения или получения предписания со следующими показателями от площади тротуаров ОДХ, подлежащих ремонту в текущий летний период:

картами до 5 м2 - до 20 %

картами до 30 м2 - до 50 %

картами до 100 м2 - до 20 %.

4.4.3.6. На остановках городского общественного транспорта должно быть установлено не менее 1 урны.

4.4.3.7. Очистка урн осуществляется по мере накопления мусора, но не реже, чем 1 раз в 3 дня, покраска урн - 2 раза за летний период.

4.4.3.8. Мелкий ремонт урн с выполнением работ в течение 1 суток с момента обнаружения дефектов может составлять за летний период до 10 % от их количества.

4.4.3.9. В зоне посадочных площадок на остановках городского пассажирского транспорта производится покраска бортового камня (бордюра) - 2 раза в течение летнего периода.

4.4.4. Обстановка пути

4.4.4.1. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки).

4.4.4.2. Дорожные знаки и указатели, ограждения барьерного и парапетного типов, буфера перед дорожными ограждениями должны быть промыты и очищены от грязи. Все надписи на дорожных знаках и указателях должны быть четко различимы.

4.4.4.3. В течение летнего периода выполняется следующее количество циклов уборки:

- ограждений - не менее 17;

- знаков, щитов, указателей - не менее 17;

- буферов перед дорожными ограждениями - вместе с уборкой ограждений.

4.4.4.4. Мелкий ремонт ограждений (дорожных, пешеходных), включая 2-кратную покраску, с выполнением работ в течение 5 суток с момента обнаружения или получения предписания составляет за летний период 10 % от их протяженности.

4.4.5.	Ремонт искусственных дорожных неровностей с выполнением работ в течение 3 суток с момента обнаружения или получения предписания составляет 10% от их общей протяженности.

4.5. Особенности проведения сопутствующих и обеспечивающих работ.

4.5.1. В весенний период, при необходимости, осуществляется снятие наносного грунта с края газонов.

4.5.2. Утилизация мусора и смета осуществляется на городские полигоны.

4.5.3. Мелкий ремонт контейнеров для хранения аварийного запаса щебня с выполнением работ в течение 1 суток с момента обнаружения дефектов составляет за летний период 10 % от их количества, кратность покраски – 2 раза.

4.5.4. Установка контейнеров (в местах согласованной установки) осуществляется из расчета на 1 млн. м2 площади проезжей части на ОДХ - 10 ед.

# Приложение 1

к Регламенту

Технологические карты

на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения поселение Новофедоровское для категорий 8а, 8б, 8в в зимний период

| №№ П/П | Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ | Ед. изм. | 8а покрытия усов. типа | 8б покрытия усов. типа | 8в покрытия усов. типа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проезжая часть, включая парковочное пространство |  |  |  |  |
| 1 | Время, установленное на выполнение основных технологических операций: |  |  |  |  |
|  | - обработка противогололедными реагентами | час | 3 | - | - |
|  | с применением машин типа: |  |  |  |  |
|  | - КО-829 А1 | % | 100 | - | - |
|  | - обработка противогололедными реагентами | час | 3 | 4 | 4 |
|  | с применением машин типа: |  |  |  |  |
|  | - КО-806 | % | 70 | - | 30 |
|  | - ЭД-405 | % | 30 | - | - |
|  | - МК-82 Гарант | % | - | 100 | 70 |
|  | - механизированное подметание: | час | 3 | 4 | 4 |
|  | с применением машин типа: |  |  |  |  |
|  | - КО-829 А1 | % | 50 | - | - |
|  | - КО-713-01 | % | 50 | - | 50 |
|  | - МК-82 Гарант | % | - | 100 | 50 |
|  | - обработка щебнем | час | 4 | 5 | 5 |
|  | с применением машин типа | час | КО-713 | МК-82 Гарант | КО-713 |
| 2 | Среднее количество часов работы одной технологической машины в сутки: |  |  |  |  |
|  | - распределитель реагентов (типа КО-829А1) | час | 15,8 | - | - |
|  | - распределитель реагентов (типа КО-806, ЭД-405, МК-82 Гарант) | час | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
|  | - распределитель щебня (КО-713, МК-82 Гарант) | час | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-01, МК-82 Гарант) | час | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  | Количество дней работы машин за зимний период | ед. | 166 | 166 | 166 |
| 3 | Среднее количество дежурства одной технологической машины в сутки: |  |  |  |  |
|  | - распределитель реагентов (типа КО-829А1) | час | 5,2 | - | - |
|  | - распределитель реагентов (типа КО-806, ЭД-405, МК-82 Гарант) | час | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - распределитель щебня (типа КО-829 А1, КО-713, МК-82 Гарант) | час | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
|  | - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-01, МК-82 Гарант) | час | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 4 | Количество циклов: |  |  |  |  |
|  | обработки проезжей части противогололедными материалами за зимний период: |  |  |  |  |
|  | - противогололедные реагенты, с обрабткой машинами типа КО-829А1 | ед. | 50 | - | - |
|  | - противогололедные реагенты, с обрабткой машинами типа КО-806, ЭД-405, МК-82 Гарант | ед. | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Первоочередная и аварийная обработка противогололедными материалами опасных для движения транспорта мест (тормозные площадки, спуски, подъемы и др.): |  |  |  |  |
|  | - площадь обработки в % от убираемой площади проезжей части | % | 5 | 5 | 5 |
|  | - количество циклов обработки: |  |  |  |  |
|  | - противогололедные реагенты (КО-806) | ед. | 50 | - | 50 |
|  | - Щебень 2-5 мм (КО-713, МК-82 Гарант) | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Средняя плотность обработки проезжей части противогололедными материалами за один технологический цикл: |  |  |  |  |
|  | - распределитель реагентов (типа КО-829А1) | гр/м2 | 40 | - | - |
|  | - распределитель реагентов (типа КО-806, ЭД-405, МК-82 Гарант) | гр/м2 | 42 | 42 | 42 |
|  | - Щебень 2-5 мм (КО-829 А1, КО-713-01, МК-82 Гарант) | гр/м2 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Уборка труднодоступных для уборочной техники участков проезжей части, включая велодорожки, уборка металлических направляющих пешеходных ограждений, уборка столбиков тротуарных ограждений, уборка случайного мусора на тротуарах и в лотках бригадами в составе: |  |  |  |  |
|  | - малогабар. погрузчик типа "Bobcat S175" - 1 ед., |  |  |  |  |
|  | - самосвал типа "ЗИЛ-450650" - 2 ед., |  |  |  |  |
|  | - дорожные рабочие - 2 чел. |  |  |  |  |
|  | Количество бригад на 1,0 млн. м2 убираемой площади | ед. | 1 | - | - |
|  | Количество часов работы бригады в сутки | час | 8 | - | - |
| 8 | Среднее расстояние от места работы распределителей противогололедных материалов до баз хранения реагентов |  |  |  |  |
|  | - реагентов | км | 5 | 5 | 5 |
|  | - щебня | км | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Формирование снежных валов в лотках, расчистка снега на остановках и переходах, сдвигание снега с обочин на откосы и др. |  |  |  |  |
|  | - количество автогрейдеров типа ГС-14.02 на 1,0 млн. м2 площади | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - среднее количество часов работы автогрейдера в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Расчистка от снега обочин: |  |  |  |  |
|  | - количество механизмов типа "МТЗ 82.1" на 1,0 млн. м2 площади проезжей части | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - среднее количество часов работы механизма в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Механизированное подметание осевых разделительных полос летними подметально-уборочными машинами в периоды длительного отсутствия снегопадов: |  |  |  |  |
|  | - количество машин типа "ПУМ-77.3" на 1,0 млн. м2 площади | ед. | 1 | - | - |
|  | - количество рабочих дней в течение зимнего периода | дни | 30 | - | - |
|  | - среднее количество часов работы одной машины в сутки | час | 8 | - | - |
| 12 | Ремонт проезжей части дорог (в процентах от площади проезжей части), в том числе: | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | - с использованием холодного асфальтобетона | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | - с использованием литого асфальтобетона | % | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта, велодорожки |  |  |  |  |
| 13 | Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения |  | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке тротуаров, в том числе велодорожек за смену | м2 | 1430 | 1430 | 1430 |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Ручная зачистка: |  |  |  |  |
|  | - Площадь труднодоступных мест (у цоколей зданий, мачт освещения, киосков и др.) при механизированной уборке в % от общей площади мех. уборки тротуаров | % | 1 | - | - |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | - | - |
| 16 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной зачистке труднодоступных для прохода техники мест при мех. уборке тротуаров за смену | м2 | 1430 | - | - |
| 17 | Средняя продолжительность работы одной тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка комбинированными реагентами, подметание) | час | 9 | 9 | 9 |
|  | Средняя продолжительность дежурства одной тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка комбинированными реагентами, подметание) | час | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество дней работы машин за зимний период | ед. | 166 | 166 | 166 |
| 18 | Ремонт тротуаров и тактильных покрытий (в процентах от площади тротуаров) с использованием холодного асфальтобетона и тротуарной плитки | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Площадь плиточных покрытий в процентном отношении к площади тротуаров | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Время, необходимое для выполнения основных технологических операций: |  |  |  |  |
|  | - обработка комбинированными реагентами (щебнем) - машинами типа МК-82 Гарант с разбрасывателем | час | 4 | 4 | 4 |
|  | - механизированное подметание - машинами типа МТЗ-82.1 | час | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Количество циклов обработки комбинированными реагентами (щебнем) за зимний период | ед. | 50 | 50 | 50 |
| 21 | Площадь механизированной обработки тротуаров комбинированными реагентами (щебнем) | % | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Средняя плотность обработки комбинированными реагентами (щебнем) за один технологический цикл | гр/м2 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Среднее расстояние от места работы распределителей комбинированных реагентов (щебнем) до баз хранения комбинированных реагентов (щебня) | км | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая вручную | м2 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке посадочных площадок | м2 | 920 | 920 | 920 |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 26 | Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках с применением самосвала типа Зил-450650 и дорожный рабочий (1 т в сутки): |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за зимний период | ед. | 100 | 66 | 66 |
|  | - количество урн на одной площадке | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы мусоровоза | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - среднее количество урн, загружаемых за один рейс | ед. | 180 | 180 | 180 |
|  | Обстановка пути |  |  |  |  |
| 27 | Уборка дорожных знаков |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2,0 м | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 28 | Уборка дорожных и навигационных указателей |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь указателя на стойке высотой 2,0 м и более | м2 | 7 | 7 | 7 |
| 29 | Уборка информационных щитов |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь информационного щита на стойке высотой более 12 м | м2 | 18 | 18 | 18 |
| 30 | Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - уборочная машина типа "ЭД-405" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | - площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждения | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - процент протяженности ограждений, подлежащих ремонту от общей протяженности ограждений | % | 5 | 5 | 5 |
| 31 | Уборка буферов безопасности |  |  |  |  |
|  | Количество циклов уборки | ед. | 24 | 24 | 24 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дор. ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дор. рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Вывоз снега |  |  |  |  |
| 32 | Среднее расстояние до пункта утилизации снега | км | 6 | 6 | 6 |
| 33 | Базовая машина для погрузки снега в а/самосвалы |  | СЛП-206МУ | ТО-18 | СЛП-206МУ |
| 34 | Среднее количество ездок самосвалов в смену при вывозе снега на пункт утилизации | ед. | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| 35 | Средняя скорость движения самосвала | км/ч | 40 | 40 | 40 |
| 36 | Средний геометрический объем кузова самосвала, принимаемый при вывозе снега на утилизацию | м3 | 11 | 11 | 11 |
| 37 | Оперативный вывоз снега дежурными механизмами от остановок, пешеходных переходов и других мест массового скопления пешеходов, количество механизмов на 1,0 млн.м2 площади дорог: |  |  |  |  |
|  | - снегопогрузчиков типа СЛП-206 МУ | ед. | 1 | - | - |
|  | - дорожных рабочих | ед. | 1 | - | - |
|  | - самосвалов типа "ЗИЛ -450650" | ед. | 2 | - | - |
|  | - часы работы дорожных рабочих и механизмов в сутки | час | 8 | - | - |
| 38 | Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные территории механизмами типа МТЗ 82 с роторным оборудованием |  |  |  |  |
|  | Количество циклов за зимний период | ед. | 50 | 50 | 50 |

| №№ П/П | Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ | Ед. изм. | 8а покрытия перех. типа | 8б покрытия перех. типа | 8в покрытия перех. типа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проезжая часть, включая парковочное пространство |  |  |  |  |
| 1 | Механизированное подметание, с применением машин типа: | час | 3 | - | 4 |
|  | - КО-829 А1 | % | 50 | - | - |
|  | - КО-713-01 | % | 50 | - | 50 |
|  | - МК-82 Гарант | % | - | 100 | 50 |
| 2 | Среднее количество часов работы одной технологической машины в сутки: |  |  |  |  |
|  | - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-01, МК-82 Гарант) | час | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  | Количество дней работы машин за зимний период | ед. | 166 | 166 | 166 |
| 3 | Среднее количество дежурства одной технологической машины в сутки: |  |  |  |  |
|  | - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-01, МК-82 Гарант) | час | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 4 | Уборка труднодоступных для уборочной техники участков проезжей части, включая велодорожки, уборка металлических направляющих пешеходных ограждений, уборка столбиков тротуарных ограждений, уборка случайного мусора на тротуарах и в лотках бригадами в составе: |  |  |  |  |
|  | - малогабар. погрузчик типа "Bobcat S175" - 1 ед., |  |  |  |  |
|  | - самосвал типа "ЗИЛ-450650" - 2 ед., |  |  |  |  |
|  | - дорожные рабочие - 2 чел. |  |  |  |  |
|  | Количество бригад на 1,0 млн. м2 убираемой площади | ед. | 1 | - | - |
|  | Количество часов работы бригады в сутки | час | 8 | - | - |
| 5 | Расчистка снега на остановках и переходах, сдвигание снега с обочин на откосы и др. |  |  |  |  |
|  | - количество автогрейдеров типа ГС-14.02 на 1,0 млн. м2 площади | ед. | 1 | - | - |
|  | - среднее количество часов работы автогрейдера в сутки | час | 8 | - | - |
| 6 | Расчистка от снега обочин: |  |  |  |  |
|  | - количество механизмов типа "МТЗ 82.1" на 1,0 млн. м2 площади проезжей части | ед. | 1 | - | - |
|  | - среднее количество часов работы механизма в сутки | час | 8 | - | - |
|  | Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта, велодорожки |  |  |  |  |
| 7 | Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке тротуаров, в том числе велодорожек за смену | м2 | 1430 | 1430 | 1430 |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Ручная зачистка: |  |  |  |  |
|  | - Площадь труднодоступных мест (у цоколей зданий, мачт освещения, киосков и др.) при механизированной уборке в % от общей площади мех. уборки тротуаров | % | 6 | - | - |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | - | - |
| 10 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной зачистке труднодоступных для прохода техники мест при мех. уборке тротуаров за смену | м2 | 1430 | - | - |
| 11 | Средняя продолжительность работы одной тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка комбинированными реагентами, подметание) | час | 9 | 9 | 9 |
|  | Средняя продолжительность дежурства одной тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка комбинированными реагентами, подметание) | час | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество дней работы машин за зимний период | ед. | 166 | 166 | 166 |
| 12 | Ремонт тротуаров и тактильных покрытий (в процентах от площади тротуаров) с использованием холодного асфальтобетона и тротуарной плитки | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Площадь плиточных покрытий в процентном отношении к площади тротуаров | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Время, необходимое для выполнения основных технологических операций: |  |  |  |  |
|  | - обработка комбинированными реагентами (щебнем) - машинами типа МК-82 Гарант с разбрасывателем | час | 4 | 4 | 4 |
|  | - механизированное подметание - машинами типа МТЗ-82.1 | час | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Количество циклов обработки комбинированными реагентами (щебнем) за зимний период | ед. | 50 | 50 | 50 |
| 15 | Площадь механизированной обработки тротуаров комбинированными реагентами (щебнем) | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Средняя плотность обработки комбинированными реагентами (щебнем) за один технологический цикл | гр/м2 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Среднее расстояние от места работы распределителей комбинированных реагентов (щебня) до баз хранения комбинированных реагентов (щебня) | км | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая вручную | м2 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке посадочных площадок | м2 | 920 | 920 | 920 |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 20 | Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках с применением самосвала типа Зил-450650 и дорожный рабочий (1 т в сутки): |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за зимний период | ед. | 100 | 66 | 66 |
|  | - количество урн на одной площадке | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы мусоровоза | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - среднее количество урн, загружаемых за один рейс | ед. | 180 | 180 | 180 |
|  | Обстановка пути |  |  |  |  |
| 21 | Уборка дорожных знаков |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2,0 м | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22 | Уборка дорожных и навигационных указателей |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь указателя на стойке высотой 2,0 м и более | м2 | 7 | 7 | 7 |
| 23 | Уборка информационных щитов |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь информационного щита на стойке высотой более 12 м | м2 | 18 | 18 | 18 |
| 24 | Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - уборочная машина типа "ЭД-405" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | - площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждения | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - процент протяженности ограждений, подлежащих ремонту от общей протяженности ограждений | % | 5 | 5 | 5 |
| 25 | Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные территории механизмами типа МТЗ 82 с роторным оборудованием |  |  |  |  |
|  | Количество циклов за зимний период | ед. | 50 | 50 | 50 |

| №№ П/П | Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ | Ед. изм. | 8а покрытия грунт. типа | 8б покрытия грунт. типа | 8в покрытия грунт. типа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проезжая часть, включая парковочное пространство |  |  |  |  |
| 1 | Механизированное подметание, с применением машин типа: | час | 3 | - | 4 |
|  | - КО-713-01 | % | 100 | - | 50 |
|  | - МК-82 Гарант | % | - | 100 | 50 |
| 2 | Среднее количество часов работы одной технологической машины в сутки: |  |  |  |  |
|  | - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713-01, МК-82 Гарант) | час | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 3 | Среднее количество дежурства одной технологической машины в сутки: |  |  |  |  |
|  | - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713-01, МК-82 Гарант) | час | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | Количество дней работы машин за зимний период | ед. | 166 | 166 | 166 |
| 4 | Расчистка снега на остановках и переходах, сдвигание снега с обочин на откосы и др. |  |  |  |  |
|  | - количество автогрейдеров типа ГС-14.02 на 1,0 млн. м2 площади | ед. | 1 | - | - |
|  | - среднее количество часов работы автогрейдера в сутки | час | 8 | - | - |
| 5 | Расчистка от снега обочин: |  |  |  |  |
|  | - количество механизмов типа "МТЗ 82.1" на 1,0 млн. м2 площади проезжей части | ед. | 1 | - | - |
|  | - среднее количество часов работы механизма в сутки | час | 8 | - | - |
|  | Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта, велодорожки |  |  |  |  |
| 6 | Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке тротуаров, в том числе велодорожек за смену | м2 | 1430 | 1430 | 1430 |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Ручная зачистка: |  |  |  |  |
|  | - Площадь труднодоступных мест (у цоколей зданий, мачт освещения, киосков и др.) при механизированной уборке в % от общей площади мех. уборки тротуаров | % | 6 | - | - |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | - | - |
| 9 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной зачистке труднодоступных для прохода техники мест при мех. уборке тротуаров за смену | м2 | 1430 | - | - |
| 10 | Средняя продолжительность работы одной тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка комбинированными реагентами, подметание) | час | 9 | 9 | 9 |
|  | Средняя продолжительность дежурства одной тротуароуборочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка комбинированными реагентами, подметание) | час | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество дней работы машин за зимний период | ед. | 166 | 166 | 166 |
| 11 | Ремонт тротуаров и тактильных покрытий (в процентах от площади тротуаров) с использованием холодного асфальтобетона и тротуарной плитки | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Площадь плиточных покрытий в процентном отношении к площади тротуаров | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Время, необходимое для выполнения основных технологических операций: |  |  |  |  |
|  | - обработка комбинированными реагентами (щебнем) - машинами типа МК-82 Гарант с разбрасывателем | час | 4 | 4 | 4 |
|  | - механизированное подметание - машинами типа МТЗ-82.1 | час | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Количество циклов обработки комбинированными реагентами (щебнем) за зимний период | ед. | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Площадь механизированной обработки тротуаров комбинированными реагентами (щебнем) | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Средняя плотность обработки комбинированными реагентами (щебнем) за один технологический цикл | гр/м2 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Среднее расстояние от места работы распределителей комбинированных реагентов (щебня) до баз хранения комбинированных реагентов (щебня) | км | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая вручную | м2 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке посадочных площадок | м2 | 920 | 920 | 920 |
|  | Количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках с применением самосвала типа Зил-450650 и дорожный рабочий (1 т в сутки): |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за зимний период | ед. | 100 | 66 | 66 |
|  | - количество урн на одной площадке | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы мусоровоза | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - среднее количество урн, загружаемых за один рейс | ед. | 180 | 180 | 180 |
|  | Обстановка пути |  |  |  |  |
| 20 | Уборка дорожных знаков |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2,0 м | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Уборка дорожных и навигационных указателей |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь указателя на стойке высотой 2,0 м и более | м2 | 7 | 7 | 7 |
| 22 | Уборка информационных щитов |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный ремонтер типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | Средняя площадь информационного щита на стойке высотой более 12 м | м2 | 18 | 18 | 18 |
| 23 | Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений |  |  |  |  |
|  | - количество циклов уборки | ед. | 33 | 33 | 33 |
|  | бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - уборочная машина типа "ЭД-405" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел. |  |  |  |  |
|  | - площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждения | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - процент протяженности ограждений, подлежащих ремонту от общей протяженности ограждений | % | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные территории механизмами типа МТЗ 82 с роторным оборудованием |  |  |  |  |
|  | Количество циклов за зимний период | ед. | 50 | 50 | 50 |

# Приложение 2

к Регламенту

Технологические карты

на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения поселение Новофедоровское для категорий 8а, 8б, 8в в летний период

| № п/п | Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ | Единица измерения | 8а покрытия усов. типа | 8б покрытия усов.ого типа | 8в покрытия усов. типа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проезжая часть и парковочное пространство |
| 1 | а) Механизированная мойка проезжей части и парковочного пространства в ночное время (с 23 час. до 7 час.) |  |  |  |  |
|  | с применением машин: |  |  |  |  |
|  | - КО-829А1-01 | % | 50 | - | - |
|  | - КО-713-01 | % | 50 |  | 50 |
|  | - КО-707 (МТЗ-82.1) | % |  | 100 | 50 |
|  | - расход воды на 1м2 покрытия | литр | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - среднее расстояние от места работы ПМ до пункта заправки водой | км | 6 | 6 | 6 |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - кратность | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Площадь обработки при мойке 1 цистерной |  |  |  |  |
|  | - КО-829А1-01 | м2 | 8750 |  |  |
|  | - КО-713-01 | м2 | 7687,5 |  | 7687,5 |
|  | - КО-707 (МТЗ-82.1) | м2 |  | 6250 | 6250 |
|  | б) Механизированная мойка проезжей части и парковочного пространства с использованием моющего средства (МС) |  |  |  |  |
|  | - расход воды на 1м2 покрытия | литр | 0,8 | - | - |
|  | - расход моющего средства (МС) на 1м2 покрытия с применением машин типа КО-713-01 | литр | 0,00064 | - | - |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 8 | - | - |
|  | Среднее количество часов работы одной бригады в сутки | час | 8 | - | - |
|  | Средняя ширина проезжей части в одну сторону | м | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Патрульная мойка проезжей части (до 100% площади) и парковочного пространства в дневное время, в т.ч. на участках интенсивного загрязнения (стройплощадки, растворные узлы, кирпичные заводы, места уличной торговли и т.д.) |  |  |  |  |
|  | с применением машин: |  |  |  |  |
|  | - КО-713-01 | % | 100 | - | - |
|  | Среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки | час | 8 | - | - |
|  | Кол-во ПМ на 1 млн. м2 пр.части | ед. | 2 | - | - |
|  | Кол-во разлитых бочек в смену | ед. | 3 | - | - |
|  | Количество циклов за летний период | ед. | 199 | - | - |
| 3 | Механизированный полив проезжей части и парковочного пространства в жаркие периоды лета при t + 25оС и выше |  |  |  |  |
|  | с применением машин: |  |  |  |  |
|  | КО-713-01 | % | 100 | - | - |
|  | - расход воды на 1 м2 покрытия | литр | 0,3 | - | - |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 100 | - | - |
|  | - площадь обработки при поливе 1 цистерной | м2 | 20500 | - | - |
| Прилотковые зоны проезжей части и парковочного пространства |  |  |  |
| 4 | Механизированная мойка лотков (1,5 м) в ночное время по окончании промывки проезжей части |  |  |  |  |
|  | с применением машин: |  |  |  |  |
|  | - КО-829 А1-01 | % | 50 | - | - |
|  | - КО-713-01 | % | 50 | 100 | 100 |
|  | - площадь обработки 1 цистерной |  |  |  |  |
|  | - КО-829 А1-01 | м2 | 4375 | - | - |
|  | - КО-713-01 | м2 | 3844 | 3844 | 3844 |
|  | - расход воды | л/м2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Процент протяженности лотков от протяженности проезжей части | % | 40 | 85 | 9 |
|  | Количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
| 5 | Механизированное подметание лотков (2 м) |  |  |  |  |
|  | с применением машин: |  |  |  |  |
|  | ПУМ-77.3 (площадь, обрабатываемая одной цистерной - 100000 м2) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | масса загружаемого смета | кг | 4000 | 4000 | 4000 |
|  | емкость водяного бака | м3 | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество циклов в смену | ед. | 2 | 1 | 1 |
|  | - среднее расстояние от места работы машины до пункта заправки водой | км | 6 | 6 | 6 |
|  | - расход воды на 1 м2 | литр | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - кол-во смета с 1 м2 | г/ м2 | 22 | 22 | 22 |
|  | - среднее расстояние от места работы машины до смето-перегрузочной площадки | км | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Патрульное подметание лотков в период листопада (ПУМ-77.3) |  |  |  |  |
|  | - среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки | час. | 8 | - | - |
|  | - количество циклов в смену | ед. | 1 | - | - |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 30 | - | - |
| 7 | Уборка лотков, подпарапетных пространств и других мест, недоступных для работы техники, бригадами в составе: |  |  |  |  |
|  | - малогабаритный погрузчик типа «Bobcat S175» – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - ПМ (оборудованная моечным шлангом КО-713-01 – 1ед., |  |  |  |  |
|  | - дорожные рабочие – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - количество бригад на 1 млн. м2 убираемой площади | ед. | 2 | - | - |
|  | - среднее расстояние вывоза мусора (0,5 т - 1 бриг.) на загородные полигоны | км | 5 | - | - |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 |  |  |
|  | Среднее количество часов работы одной бригады в сутки | час | 8 | - | - |
| 8 | Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию проезжей части и парковочного пространства (включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня) горячей асфальтобетонной смесью, от площади проезжей части, подлежащей ремонту | % | 90 | 90 | 90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора картами размером до 5 м2 (от объема ремонта) | % | 30 | 30 | 30 |
|  | - с применением компрессора картами размером до 30 м2 (от объема ремонта) | % | 40 | 40 | 40 |
|  | - с применением компрессора картами до 100 м2 (от объема ремонта) | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - аварийный ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) | % | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Заливка трещин дорожных покрытий битумными мастиками ( при среднем значении заливки трещин на 1 млн. м2 - 33000 п.м): |  |  |  |  |
|  | - с применением гудронатора | % | 75 | 75 | 75 |
|  | (трещина размером от 5 мм до 20 мм.) |  |  |  |  |
|  | - с применением фрезы и заливщика (трещина размером более 20 мм) | % | 25 | 25 | 25 |
| 10 | Аварийный ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию проезжей части и парковочного пространства с использованием холодного асфальтобетона, от площади проезжей части, подлежащей ремонту | % | 10 | 10 | 10 |
| Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта, велодорожки |
| 11 | Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения | кл. | 1 | 1 | 1 |
| 12 | а) Механизированная мойка тротуаров тротуароуборочными машинами (площадь обработки 1 цистерной КО-707-01 - 6250 м2) |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - среднее расстояние от места работы ПМ до места заправки | км | 6 | 6 | 6 |
|  | - расход воды на 1 м2 | л | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки | час. | 8 | 8 | 8 |
|  | б) Механизированная мойка тротуаров с использованием моющего средства (МС) (площадь обработки 1 цистерной КО-707-01 - 6250 м2) |  |  |  |  |
|  | - расход воды на 1м2 покрытия | литр | 0,8 | - | - |
|  | - расход моющего средства (МС) на 1м2 покрытия | литр | 0,00064 | - | - |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 8 | - | - |
|  | - среднее количество часов работы одной машины в сутки | час | 8 | - | - |
| 13 | Механизированный полив тротуаров в жаркие периоды лета при t + 25оС и выше (базовая машина КО-707-01) |  |  |  |  |
|  | - производительность машины при поливе | кв.м/ч | 22500 | - | - |
|  | - расход воды на 1 м2 покрытия | литр | 0,3 | - | - |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 100 | - | - |
|  | - площадь при поливе 1 цистерной | м2 | 16667 | - | - |
| 14 | Механизированное подметание тротуаров |  |  |  |  |
|  | с применением машин: |  |  |  |  |
|  | - МУП-351.РТР-1 с увлажнителем | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - среднее расстояние от места работы до места выгрузки смета | км | 5 | 5 | 5 |
|  | - процент площади, подлежащий подметанию | % | 40 | 20 | 10 |
|  | - расход воды на 1 м2 | литр | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - кол-во смета | г/м2 | 22 | 22 | 22 |
|  | - кол-во рабочих циклов за смену | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Ручная уборка тротуаров (а/б, плиточные, тактильные покрытия) |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - кол-во рабочих циклов в сутки | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - среднее количество часов работы 1-го дорожного рабочего в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - площадь территории, обслуживаемой 1дор. рабочим при ручной уборке тротуаров | м2 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 16 | Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая вручную | м2 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке посадочных площадок | м2 | 1480 | 1480 | 1480 |
|  | -количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
| 18 | Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках с применением самосвала типа "ЗИЛ" (1 т в сутки): |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 100 | 66 | 66 |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел |  |  |  |  |
|  | - количество урн на одной площадке | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы мусоровоза | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - среднее количество урн, загружаемых в мусоровоз за один рейс | ед. | 180 | 180 | 180 |
| 19 | Содержание урн на остановках городского пассажирского транспорта, в летний период: |  |  |  |  |
|  | - кратность покраски | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - мелкий ремонт (% от количества) | % | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Нанесение линий вертикальной дорожной разметки - покраска бортового камня (бордюров) в зоне посадочных площадок на остановках городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | - кратность покраски за летний период | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - протяженность | п.м. | 20 | 20 | 20 |
|  | - площадь покраски на 1п.м. бортового камня (бордюра) | м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | Ремонт дорожных покрытий (а/б, плиточные, тактильные) в составе работ по техническому содержанию тротуаров ОДХ |  |  |  |  |
|  | - асфальтобетонные покрытия |  |  |  |  |
|  | (от площади тротуаров, подлежащих ремонту |  |  |  |  |
|  | в летний период) |  |  |  |  |
|  | а) с использованием холодного асфальтобетона (аварийный ремонт ОДХ), | % | 10 | 10 | 10 |
|  | б) горячей асфальтобетонной смесью, из них: | % | 90 | 90 | 90 |
|  | - с применением компрессора | % | 20 | 20 | 20 |
|  | картами размером до 5 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора | % | 50 | 50 | 50 |
|  | картами размером до 30 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора | % | 20 | 20 | 20 |
|  | картами размером до 100 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - плиточные, тактильные | % | 100 | 100 | 100 |
|  | а) площадь плиточных покрытий на 1 млн. площади тротуаров | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Утилизация смета |  |  |  |  |
| 22 | Содержание сметоперегрузочной площадки на 1 млн. м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | - фр.погрузчик типа ТО-18 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - часы работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество площадок | ед. | 2 | 2 | 1 |
|  | - количество дней работы н за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
| Обстановка пути |  |  |  |
| 23 | Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2 м | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 24 | Средняя площадь дорожного и навигационного указателя на стойках высотой 2 м и более | м2 | 7 | 7 | 7 |
| 25 | Средняя площадь информационного щита на стойке высотой до 12 м | м2 | 18 | 18 | 18 |
| 26 | Ограждения (барьерные, пешеходные): |  |  |  |  |
|  | - площадь уборки ограждений на 1п.м. ограждений | м2 | 5 | 5 | 5 |
|  | - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - мелкий ремонт (% от протяженности ограждения) | % | 10 | 10 | 10 |
|  | - кратность покраски | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Количество циклов уборки за летний период |  |  |  |  |
|  | - знаков, указателей, щитов, | ед. | 17 | 17 | 17 |
|  | ограждений, бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - «КО-713-01» – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - расход воды на 1 знак | литр | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | - расход воды на 1 указатель | литр | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | - расход воды на 1 щит | литр | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | - расход воды на 1 п.м. ограждений | литр | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - нормы времени на мойку: |  |  |  |  |
|  | знака | час | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | указателя | час | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | щита | час | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | 1000 пм ограждений | час | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Количество циклов уборки за сезон |  |  |  |  |
|  | буферов безопасности | ед. | 66 | 66 | 66 |
|  | - КО-713-01 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 1 чел. |  |  |  |  |
|  | - расход воды на 1 буфер | литр | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | при средней площади 4 м2 |  |  |  |  |
|  | - норма времени на мойку 1-го буфера | ч-час | 0,0309 | 0,0309 | 0,0309 |
| Обочины |  |  |  |  |
| 29 | Мойка обочин в ночное время по окончании промывки проезжей части |  |  |  |  |
|  | с применением машин: |  |  |  |  |
|  | КО-713-01 | % | 100 | - | - |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | - | - |
|  | - площадь мойки 1 цистерной | м2 | 15375 | - | - |
|  | - расход воды на 1 м2 | литр | 0,4 | - | - |
|  | - среднее количество часов работы одной машины в сутки | час | 8 | - | - |
| 30 | Уборка обочин от различного мусора вручную бригадой (4 т – 1 бриг.) в составе: |  |  |  |  |
|  | - погрузчик Bobcat S175 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - КО-713-01 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - количество бригад на 1 млн. м2 проезжей части | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы 1-ой бригады в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 31 | Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию обочин | % | 90 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора картами размером до 5 м2 (от объема ремонта) | % | 30 | - | - |
|  | - с применением компрессора картами размером до 30 м2 (от объема ремонта) | % | 40 | - | - |
|  | - с применением компрессора картами до 100 м2 (от объема ремонта) | % | 20 | - | - |
|  | - аварийный ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) | % | 10 | - | - |
|  | Процент от общей площади обочин, на которой осуществляется ремонт | % | 0,8 | - | - |
| 32 | Укрепление обочин щебеночной (гравийной) смесью (толщиной 10 см, площадью до 100 м2) |  |  |  |  |
|  | Объем ремонта в % от площади обочин. | % | - | 5 | 5 |
| Сопутствующие работы |  |  |  |
| 33 | Снятие грунта по краям газонов в весенний период (апрель-май) |  |  |  |  |
|  | - протяженность участков работ в % от общей протяженности лотков | % | 5 | - | - |
|  | - объем снимаемого грунта на 1 п. м. лотка | м3 | 0,015 | - | - |
|  | - среднее расстояние вывоза грунта от места работы до свалки бригадой в составе: | км | 5 | - | - |
|  | - автогрейдер (производительность - 1,2 км/ч) – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - погрузчик «Bobcat S175»– 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - самосвал – 1 ед. |  |  |  |  |
| 34 | Содержание контейнеров для хранения аварийного запаса щебня с выполнением следующих видов работ в летний период: |  |  |  |  |
|  | - кол-во контейнеров на 1 млн. м2 площади проезжей части | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - кратность покраски за летний период | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - мелкий ремонт (% от общего кол-ва контейнеров). | % | 10 | 10 | 10 |
| 35 | Планировка обочин автогрейдером типа ГС-14.02 |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | - | 50 | 50 |
|  | - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 обочин | ед. | - | 2 | 2 |
|  | - длительность работы в сутки | час | - | 8 | 8 |
| 36 | Окашивание посадочных площадок вручную бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 2 чел |  |  |  |  |
|  | - автомобиль типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - количество окашиваний за сезон | ед. | - | 5 | 5 |
|  | Норма времени на окашивание посадочной площадки | час | - | 0,368 | 0,368 |

| № п/п | Технологические операции и нормативы по элементам объектов дорожного хозяйства | Единица измерения | 8а покрытия перех. типа | 8б покрытия перех. типа | 8в покрытия перех. типа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проезжая часть |
| 1 | Ремонтное профилирование без добавления материала автогрейдером типа ГС-14.02 |  |  |  |  |
|  | - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 площади проезжей части | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 60 | 60 | 60 |
|  | - продолжительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Ручная уборка мусора с проезжей части бригадой (4т - 1 бриг) в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - погрузчик типа "Bobcat S175" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за л/период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - самосвал ЗИЛ - 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Количество бригад на 1 млн.м2 площади проезжей части | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Среднее количество часов работы одной бригады в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта |
| 3 | Механизированная мойка тротуаров тротуароуборочными машинами (площадь обработки 1 цистерной КО-707-01 - 6250 м2) |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - среднее расстояние от места работы ПМ до места заправки водой | км | 4 | 4 | 4 |
|  | - расход воды на 1 м2 | л | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - длительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Механизированное подметание тротуаров машинами типа МУП-351.РТР с увлажнением: |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за л/период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - процент площади, подлежащий подметанию | % | 40 | 20 | 10 |
|  | - расход воды на 1 м2 | литр | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - количество смета | г/м2 | 22 | 22 | 22 |
|  | - количество рабочих циклов за смену | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - длительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - количество рабочих циклов в сутки | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - длительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - площадь территории, обслуживаемой 1дор. рабочим при ручной уборке тротуаров за смену | м2 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 6 | Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая вручную | м2 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке посадочных площадок | м2 | 1480 | 1480 | 1480 |
|  | -количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
| 8 | Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках с применением самосвала типа "ЗИЛ" (1 т в сутки): |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 100 | 66 | 66 |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел |  |  |  |  |
|  | - количество урн на одной площадке | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы мусоровоза | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - среднее количество урн, загружаемых в мусоровоз за один рейс | ед. | 180 | 180 | 180 |
| 9 | Содержание урн на остановках городского пассажирского транспорта, в летний период: |  |  |  |  |
|  | - кратность покраски | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - мелкий ремонт (% от количества ) | % | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Нанесение линий вертикальной дорожной разметки - покраска бортового камня (бордюров) в зоне посадочных площадок на остановках городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | - кратность покраски за летний период | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - протяженность | п.м. | 20 | 20 | 20 |
|  | - площадь покраски на 1п.м. бортового камня (бордюра) | м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Ремонт дорожных покрытий (а/б) в составе работ по техническому содержанию тротуаров |  |  |  |  |
|  | - асфальтобетонные покрытия |  |  |  |  |
|  | (от площади тротуаров, подлежащих ремонту |  |  |  |  |
|  | в летний период) |  |  |  |  |
|  | а) с использованием холодного асфальтобетона (аварийный ремонт ОДХ), | % | 10 | 10 | 10 |
|  | б) горячей асфальтобетонной смесью, из них: | % | 90 | 90 | 90 |
|  | - с применением компрессора | % | 20 | 20 | 20 |
|  | картами размером до 5 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора | % | 50 | 50 | 50 |
|  | картами размером до 30 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора | % | 20 | 20 | 20 |
|  | картами размером до 100 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - плиточные, тактильные | % | 100 | 100 | 100 |
|  | а) площадь плиточных покрытий на 1 млн. площади тротуаров | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Утилизация смета |  |  |  |  |
| 12 | Содержание сметоперегрузочной площадки на 1 млн. м2 убираемой площади |  |  |  |  |
|  | - фр.погрузчик типа ТО-18 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - часы работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество площадок | ед. | 2 | 2 | 1 |
|  | - количество дней работы н за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
| Обстановка пути |  |  |  |
| 13 | Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2 м | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Средняя площадь дорожного и навигационного указателя на стойках высотой 2 м и более | м2 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | Средняя площадь информационного щита на стойке высотой до 12 м | м2 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | Ограждения (барьерные, пешеходные) : |  |  |  |  |
|  | - площадь уборки ограждений на 1п.м. ограждений | м2 | 5 | 5 | 5 |
|  | - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - мелкий ремонт (% от протяженности ограждения) | % | 10 | 10 | 10 |
|  | - кратность покраски | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Количество циклов уборки за летний период |  |  |  |  |
|  | - знаков, указателей, щитов, | ед. | 17 | 17 | 17 |
|  | ограждений, бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - «КО-713-01» – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - расход воды на 1 знак | литр | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | - расход воды на 1 указатель | литр | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | - расход воды на 1 щит | литр | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | - расход воды на 1 п.м. ограждений | литр | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - нормы времени на мойку: |  |  |  |  |
|  | знака | час | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | указателя | час | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | щита | час | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | 1000 пм ограждений | час | 2 | 2 | 2 |
| Обочины |  |  |  |  |
| 18 | Уборка обочин от различного мусора вручную бригадой (4 т – 1 бриг.) в составе: |  |  |  |  |
|  | - погрузчик Bobcat S175 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - количество бригад на 1 млн. м2 проезжей части | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы 1-ой бригады в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Укрепление обочин щебеночной (гравийной) смесью (а/б крошкой) (толщиной 10 см, площадью до 100 м2) |  |  |  |  |
|  | Объем ремонта в % от площади обочин. | % | 5 | 5 | 5 |
| Сопутствующие работы |  |  |  |
| 20 | Планировка обочин автогрейдером типа ГС-14.02 |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 50 | 50 | 50 |
|  | - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 обочин | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - длительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 21 | Окашивание неукрепленных обочин машиной типа МК-82 Гарант с косилкой |  |  |  |  |
|  | - количество машин на 1 млн. м2 площади обочин | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  | - длительность работы машин в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество циклов за л/период | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Окашивание посадочных площадок вручную бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 2 чел |  |  |  |  |
|  | - автомобиль типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - количество окашиваний за сезон | ед. | - | 5 | 5 |
|  | Норма времени на окашивание посадочной площадки | час | - | 0,368 | 0,368 |

| № п/п | Технологические операции и нормативы по элементам объектов дорожного хозяйства | Единица измерения | 8а покрытия грунтового типа | 8б покрытия грунтового типа | 8в покрытия грунтового типа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Проезжая часть |
| 1 | Ремонтное профилирование без добавления материала автогрейдером типа ГС-14.02 |  |  |  |  |
|  | - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 площади проезжей части | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 60 | 60 | 60 |
|  | - продолжительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Ручная уборка мусора с проезжей части бригадой (4т - 1 бриг) в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - погрузчик типа "Bobcat S175" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за л/период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - самосвал ЗИЛ - 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Количество бригад на 1 млн.м2 площади проезжей части | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Среднее количество часов работы одной бригады в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта |
| 3 | Механизированная мойка тротуаров тротуароуборочными машинами (площадь обработки 1 цистерной КО-707-01 -6250 м2) |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - среднее расстояние от места работы ПМ до места заправки водой | км | 4 | 4 | 4 |
|  | - расход воды на 1 м2 | л | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - длительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Механизированное подметание тротуаров машинами типа МУП-351.РТР с увлажнением: |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за л/период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - процент площади, подлежащий подметанию | % | 40 | 20 | 10 |
|  | - расход воды на 1 м2 | литр | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | - количество смета | г/ м2 | 22 | 22 | 22 |
|  | - количество рабочих циклов за смену | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - длительность работы в сутки | час. | 8 | 8 | 8 |
|  | - среднее расстояние от места работы до места выгрузки смета | км | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за л/период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - количество рабочих циклов в сутки | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - длительность работы в сутки | час. | 8 | 8 | 8 |
|  | - площадь территории, обслуживаемой 1дор. рабочим при ручной уборке тротуаров за смену | м2 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 5 | Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая вручную | м2 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим при ручной уборке посадочных площадок | м2 | 1480 | 1480 | 1480 |
|  | -количество часов работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
| 7 | Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площадках с применением самосвала типа "ЗИЛ" (1 т в сутки): |  |  |  |  |
|  | - количество циклов за летний период | ед. | 100 | 66 | 66 |
|  | - дорожный рабочий - 1 чел |  |  |  |  |
|  | - количество урн на одной площадке | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы мусоровоза | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - среднее количество урн, загружаемых в мусоровоз за один рейс | ед. | 180 | 180 | 180 |
| 8 | Содержание урн на остановках городского пассажирского транспорта, в летний период: |  |  |  |  |
|  | - кратность покраски | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - мелкий ремонт (% от количества ) | % | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Нанесение линий вертикальной дорожной разметки - покраска бортового камня (бордюров) в зоне посадочных площадок на остановках городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | - кратность покраски за летний период | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - протяженность | п.м. | 20 | 20 | 20 |
|  | - площадь покраски на 1п.м. бортового камня (бордюра) | м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Ремонт дорожных покрытий (а/б) в составе работ по техническому содержанию тротуаров |  |  |  |  |
|  | - асфальтобетонные покрытия |  |  |  |  |
|  | (от площади тротуаров, подлежащих ремонту |  |  |  |  |
|  | в летний период) |  |  |  |  |
|  | а) с использованием холодного асфальтобетона (аварийный ремонт ОДХ), | % | 10 | 10 | 10 |
|  | б) горячей асфальтобетонной смесью, из них: | % | 90 | 90 | 90 |
|  | - с применением компрессора | % | 20 | 20 | 20 |
|  | картами размером до 5 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора | % | 50 | 50 | 50 |
|  | картами размером до 30 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - с применением компрессора | % | 20 | 20 | 20 |
|  | картами размером до 100 м2 (от объема ремонта) |  |  |  |  |
|  | - плиточные, тактильные | % | 100 | 100 | 100 |
|  | а) площадь плиточных покрытий на 1 млн. площади тротуаров | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| УТИЛИЗАЦИЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание сметоперегрузочной площадки на 1 млн. м2 площади проезжей части |  |  |  |  |
|  | - фр.погрузчик типа ТО-18 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - часы работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество площадок | ед. | 2 | 2 | 1 |
|  | - количество дней работы за л/период | ед. | 199 | 199 | 199 |
| Обстановка пути |  |  |  |
| 12 | Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2 м | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Средняя площадь дорожного и навигационного указателя на стойках высотой 2 м и более | м2 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Средняя площадь информационного щита на стойке высотой до 12 м | м2 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | Ограждения (барьерные, пешеходные): |  |  |  |  |
|  | - площадь уборки ограждений на 1п.м. ограждений | м2 | 5 | 5 | 5 |
|  | - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - мелкий ремонт (% от протяженности ограждения) | % | 10 | 10 | 10 |
|  | - кратность покраски | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Количество циклов уборки за летний период |  |  |  |  |
|  | - знаков, указателей, щитов, | ед. | 17 | 17 | 17 |
|  | ограждений, бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - «КО-713-01» – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - расход воды на 1 знак | литр | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | - расход воды на 1 указатель | литр | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | - расход воды на 1 щит | литр | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | - расход воды на 1 п.м. ограждений | литр | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - нормы времени на мойку: |  |  |  |  |
|  | знака | час | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | указателя | час | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | щита | час | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | 1000 пм ограждений | час | 2 | 2 | 2 |
| Обочины |  |  |  |  |
| 17 | Уборка обочин от различного мусора вручную бригадой (4 т – 1 бриг.) в составе: |  |  |  |  |
|  | - погрузчик Bobcat S175 – 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий – 2 чел. |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 199 | 199 | 199 |
|  | - количество бригад на 1 млн. м2 проезжей части | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество часов работы 1-ой бригады в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| Сопутствующие работы |  |  |  |
| 18 | Планировка обочин автогрейдером типа ГС-14.02 |  |  |  |  |
|  | - количество дней работы за летний период | ед. | 50 | 50 | 50 |
|  | - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 обочин | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | - длительность работы в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Окашивание неукрепленных обочин машиной типа МК-82 Гарант с косилкой |  |  |  |  |
|  | - количество машин на 1 млн. м2 площади обочин | ед. | 4 | 4 | 4 |
|  | - длительность работы машин в сутки | час | 8 | 8 | 8 |
|  | - количество циклов за л/период | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Окашивание посадочных площадок вручную бригадой в составе: |  |  |  |  |
|  | - дорожный рабочий - 2 чел |  |  |  |  |
|  | - автомобиль типа "Газель" - 1 ед. |  |  |  |  |
|  | - количество окашиваний за сезон | ед. | - | 5 | 5 |
|  | Норма времени на окашивание посадочной площадки | час | - | 0,368 | 0,368 |